Дистиллятор ‘’СМ1”.

Оглавление

- Свойства. Технические характеристики.

- Комплектация.

- Принцип работы установки.

Дистилляционная колонна  “CМ1” позволяет получать нам ароматные дистилляты с содержанием  в среднем 70% -80%  об. спирта, в последующем разбавленные  до нужной нам величины. Также мы можем использовать данный продукт  для последующей ректификации (получения чистого спирта).

Дистилляцией получают такие распространённые напитки, как шнапс, граппа, кальвадос и т.д.

В этих напитках сохраняются вкусовые ароматы первоначального сырья (винограда, яблок, слив и Т.Д.).

- Технические характеристики:

Предлагаемая нами продукция выполнена из высококачественной пищевой нержавеющей стали,   с толщиной стенок 1,5-3мм.  Поэтому она не окисляется в агрессивных средах и не деформируется при высоких температурах.

Это касается как самого дистиллятора, так и бака, к которому он крепится.

Термораспределяющее дно состоит из двух листов нержавеющей стали, между которыми находится несколько слоев высокотеплопроводного алюминия, что способствует его равномерному нагреву.

Дистиллятора “СМ1”  объединил в себе свойства дистилляционной колонны и самогонного аппарата, что позволяет нам получать    дистиллят с запланированным выходом (70-90об.) спирта за счёт регулирования мощности нагрева перегонного бака или количеством подаваемой для охлаждения воды.

Отсоединяемый предохладитель (с ниппелем 1-2) позволяет нам использовать данную конструкцию как прямоточник (классический самогонный аппарат), для быстрой перегонки браги в спирт сырец, если подачу воды производить через ниппель (4), а отвод воды через ниппель (3).

Ориентиром для регулирования служат нам два термометра (цифровой и аналоговый). Аналоговый термометр вмонтирован в крышку перегонного бака, а электронный термометр вставлен в верхней точке дистиллятора.  Следя за показаниями термометров, мы регулируем процесс дистилляции.

Объём перегонного куба 12, 20, 25, 36литров.

Высота дистиллятора – 330мм.

Диаметр колонны 38мм.

Производительность (после выхода на режим до 2 литров.

Расход охлаждающей жидкости в среднем  25-50л/ч.

- Комплектация

Перегонный куб – 1шт.

Колонна с фланцем – 1шт.

Дистиллятор – 1шт.

Прокладка силиконовая (между кубом и фланцем колонны) – 1шт.

Соединительный хомут с прокладкой – 1шт.

Цифровой термометр (устанавливается в посадочное место на дистилляторе) – 1шт.

Аналоговый термометр (устанавливается в куб) – 1шт.

Шланг силиконовый (надевается на отводную трубку) – 1шт.

Гибкая подводка для соединения предохладителя с  охладителем.

Гарантийный талон – 1шт.

- Принцип работы установки.

•Соединить гибкой подводкой ниппель (2) предохладителя с нипеллем (4)

охладителя.

•Соединить фланец с дистиллятором.

•Закрепить аналоговый термометр в кубе.

•Залить брагу в куб (3/4)от  объёма куба.

• Поставить перегонный куб на плиту - (газовую, электрическую,

индукционную, керамическую).

•Установить на куб фланец с дистиллятором и закрепить барашками.

Между кубом  и фланцем не забываем положить  силиконовую

прокладку.

•Подсоединить шланги для подачи и отвода воды. Вода подаётся через  нижний ниппель (1) предохладителя, а отводится  через верхний  ниппель (3)

охладителя.

•Установить  цифровой  термометр на дистилляторе.

•Надеть силиконовый  шланг  на  канал  отвода  дистиллята.

•Включить источник нагрева.

•При  достижении  в  кубе  75ᵒС. подать  воду в  контур охлаждения  дистиллятора.

•Процесс перегонки начинается при достижении температуры в кубе в районе  90ᵒС.

при 10% об. спирта в браге и 80ᵒС, при 40% об. спирта в дистилляте.

•Начальный дистиллят “Головная” фракция (10% от расчётного количества готового продукта) мы отбираем отдельно, так как это легкокипящие составляющие  с неприятным запахом   метанол,  ацетон  и  т.д.  При исчезновении неприятного запаха, можно приступать к отбору «пищевой» фракции.

При отборе начального дистиллята “Голов” нагрев уменьшаем,  чтобы  отобрать  «голову»  в максимально концентрированном виде (с меньшими потерями пищевой  фракции). После  отбора  «головы»  мощность  снова  увеличиваем.

Чем меньше мощность  источника тепла, тем  меньше парообразование  в  кубе,  тем  меньше производительность  установки  и  выше  концентрация  продукта на выходе.  Это касается и количества подаваемой воды.

Чем выше скорость подачи воды, тем меньше выход готового продукта и выше концентрация продукта на выходе.

•Отбираем  «пищевую»  фракцию  до  температуры  85-87 ᵒС. в дистилляторе.

При  дистилляции  температура  в  кубе , как  и  в  колонне постепенно растёт.  Как  только  в  колонне температура  достигнет  85  ᵒС. можно  уменьшить мощность  источника  нагрева,  что  приведет  к  понижению температуры  в  дистилляторе  (так  как  уменьшится  интенсивность парообразования),  но предохладитель в дистилляторе будет осаждать столько же высококипящих компонентов (как и при повышенном  парообразовании).

Также  можно  увеличить поток  охлаждающей  жидкости  (без  уменьшения  мощности источника),  что  повысит  производительность предохладителя в дистилляторе,  при  той  же интенсивности  парообразования,  и  это  приведет  к снижению  температуры  в  колонне  (процент спирта в  получаемом продукте на выходе повысится).

Когда вы не сможете удерживать  температуру  в диапазоне до 87 градусов Цельсия в дистилляторе (уменьшая мощность источника тепла или повышая подачу воды в дистиллятор), надо поменять приёмную ёмкость и собрать «хвостовую» фракцию.

Хвостовая фракция также характеризуется неприятным запахом.  Поэтому в процессе перегонки браги, на заключительном этапе вы  можете органолептически определить  появление хвостовых фракций в получаемом продукте и запомнить температуру в баке и в колонне, тем самым скорректировав для себя температуру для  отбора хвостовой фракции или окончания процесса.

•  Выключить  нагрев,  когда температура в кубе   поднимется  до  100 ᵒС, отключить охлаждение, разобрать дистилляционную установку, слить оставшуюся в кубе барду.

Промыть кастрюлю и дистиллятор с фланцем.

Перед использованием оборудования, промыть его раствором пищевой соды.

После обработки пищевой содой промыть оборудование тёплой  водой.